Об опытах Бекмана и Мендикса по проверке изотропности распространения света

© Савицкий Е.Е., 2006

Российская Академия естественных наук
113105, г. Москва. Россия
e-mail: eug_sav@mail.ru

PACS: 03.30

Анализ результатов проведенных Бекманом П. и Мендиксом П. экспериментов по проверке второго постулата специальной теории относительности показал, что скорость света не является универсальной постоянной величиной.

Установка, на которой Бекман и Мендикс проводили работы [1] по проверке изотропности распространения света в вакууме, включала (Рис.1) источник света – гелиево-неоновый лазер, направляющий лучи на плоское зеркало, закрепленное на роторе гироскопа. Ротор при проведении работ менял скорость и направление вращения. Лучи света, отраженные от вращающегося зеркала, направлялись в интерферометр Ллойда. Установка выполнялась в двух вариантах:

1) часть отраженных от движущегося зеркала М лучей (рисунок) через щель S попадала на зеркало Ллойда (вариант 1в [1]), часть проходила мимо зеркала до фотопластины В, где вместе с отраженными от зеркала Ллойда лучами образовывала интерференционную картину.

Преимущество такого расположения частей установки усматривалось в том, что все движущиеся детали находились вне интерферометра и не влияли на сдвиг полос в интерференционной картине из-за механических деформаций. Все детали установки, исключая лазер и фотопластину, находились в камере в вакууме (10–6 тора);

2) чтобы отмести возможные возражения о том, что щель S может действовать, как стационарный второй источник, для экспериментов использовался второй вариант установки (вариант 1с [1]). Свет от источника пропускался через щель , линзу CL с фокусным расстоянием 8,89 см и лучи попадали на движущееся зеркало М на гироскопе. Далее поток света проходил через интерферометр Ллойда и лучи, отраженные от зеркала А и прошедшие мимо него соединялись, образуя интерференционную картину на фотопластине В. Весь путь лучей проходил в камере установки в вакууме (7(10–7 тора).

Рис.1. Схема эксперимента Бекмана П. и Мендикса П. S, ´ – щели; 
А – зеркало Ллойда; В – фотопластина; М – зеркало на роторе гироскопа.

В варианте установки 1с расстояние от зеркала М до фотопленки составляло 4,25 м. Линейная скорость вращения зеркала М изменялась до значений V ( 50 м/с.

Многочисленные эксперименты, проведенные Белопольским А.А., Голицыным Б.Б. и Вилипом И., Майораном К. и др. [2,3] показали, что частота отраженного от движущегося зеркала света ((отр) зависит от скорости движения зеркала.

В опытах Майорана К. [3] свет после многократного отражения от движущихся и неподвижных зеркал направлялся в интерферометр Майкельсона с неравными по длине плечами. Изменение частоты отраженного света (эффект Допплера) приводило к сдвигу интерференционных полос.

Опыты проводились в воздушной среде, что по расчетам Фокса [4] ставит под сомнение корректность любого опыта по проверке независимости скорости света от скорости источника.

В общем виде (отр, как функция от скорости движения источника, записывается в виде:

, 	(1)

где: , С0 – скорость света,  – угол между направлениями движения зеркала и луча света, падающего на зеркало.

Так, к примеру, в варианте установки 1в [1] частота отраженного от зеркала М луча

, 	(2)

при  – частота излучаемого лазером света.

Разность фаз лучей, образующих интерференционную картину на фотопленке в точке В в варианте установки 1с равна (рисунок)

,

где: tMA, tAB, tMB – соответственно, время движения луча от зеркала М до зеркала А, далее после отражения от А до пункта В (tAВ) и время прямолинейного движения другого луча от М до В (tMВ);  – частота лучей, отраженных от зеркала М. Разность фаз лучей, пришедших в В при скорости вращения зеркала V = 0 равна , где  – значение (t при V = 0.

Аналогичные расчеты, проведенные для разности фаз лучей, образующих интерференционную картинку в В в варианте установки 1в показывают, что (рисунок)

,

где  – значение  при V = 0.

Эксперименты, проведенные на установках (варианты 1в и 1с [1]) показали, что изменение скорости, как и изменение направления вращения ротора гироскопа с зеркалом не вызывали смещения интерференционных полос, т.е. , . Это возможно только в том случае, когда скорости отраженных от вращающегося зеркала лучей света (Сотр, ) связаны с частотой этих лучей соотношением

,

откуда ,

где: Сотр для варианта установки 1в;

для варианта 1с.

Так, в приведенном выше примере (формула 2) скорость света на всех участках движения от щели S до фотопластины В была равна

. 	(3)

Особо следует отметить, что скорость света после отражения от А согласно (3) также равна Сотр (вариант 1в),  (вариант 1с).

Литература

1. Beckmann P., Mandics P., Radio Science Journal of R.N.B.S., 1965, vol.69D, №4, p.623–628.

2. Лансберг Г.С. Оптика. Гостехиздат. М, 1962.

3. Majorana Q. Phil.Mag. S6, vol.35, № 206, 1918, p.163–174.

4. Fox. J.G. Amer J.Phys., 1962, 30, 297.